技術通報：Calibration of  value

1. 主旨：

使用CCD camera測量image, 將取得之signal以值校正，得到真正intensity的分佈。

2. 原理：

I: real intensity

S: measured signal

3. 處理程序：

將測量結果之image減去background, 然後每個pixel的值開根號次方, 便得到真正intensity的分佈。

4. Ganssian beam profile半高寬的估算：

FWHMintensity: FWHM of real intensity distribution

FWHMsignal: FWHM of measured signal

Gaussian beam:

FWHMsignal = FWHMintensity /

所以將測量得到的FWHM乘上, 即可得到原本Gaussian beam profile的FWHM。

注意, 此僅適用於Gaussian beam, 其餘beam profile不適用。

5. Single-shot autocorrelator測量：

假設pulse intensity的temporal distribution也是Gaussian distribution, 所以測量得到signal之FWHM, 請同樣乘上, 以得到真正autocorrelation trace的FWHM, 然後除以, 便得到原本pulse intensity distribution的FWHM。

朱旭新 2002/12/23