On Line Spectrometer User’s Manual

FIG.  Computer Horse接受Pockels Cell之Trigger將OMA CCD影像傳至Dragon

目的：在控制台的Dragon 電腦上可即時監控雷射系統頻譜。

開啟程序：

0. 開啟雷射系統、LeCroy222、Computer Horse、Computer Dragon。

- Computer Horse：打開Frog Folder，執行〝SndImgToOnLineSpectrometer.vi〞。

- Computer Dragon：執行〝OnLineSpectrometer.vi〞，執行中若要停格或存檔請按控制面板上的Stop鍵。

# OnLineSpectrometer.vi程式說明：

- 〝On Line Spectrometer.vi〞控制面板右側視窗中為OMA CCD 之影像。其上、中、下的亮帶分別表來自Regen﹑ 2nd Amp﹑ 3rdAmp的漏光，其經由光纖導至OMA 頻譜儀之狹縫。縱向表上下空間位置；橫向為各波長的展開。

- 可調整Row 1.﹑Row 2. & Row 3.中的值(0~241)以改變取樣的列位置，並顯示波長對亮度之作圖分別於左上﹑中﹑下小視窗。

- 漏光之頻寬與中波長與原始輸出並無差異。

- 以6031 Kr Lamp 校正，得解析度約0.4nm；誤差最大0.2nm。