READ ME:

目的：這程式可消除 OMA /LS2000( spectrometer )量測到的頻譜在某些特定的點上defect的現象.

使用：

- 開一個新的檔案夾.以下稱為「工作檔案夾」。

- 將" Dedefect. m ", " Normalized Factor_ Background Spectrum "這兩個檔案存到「工作檔案夾」中.

- 使用者在OMA上量測到的頻譜數據存成ASCII-type file , ex. "measured. txt ",到「工作檔案夾」中.

3.  將欲處理的檔案打開, 消除前段文字後存檔。

4.  打開MATLAB 設定路徑到「工作檔案夾」，並在Command Window 中執行這個指令： Dedefect(SourceFilename.txt) , ex. Dedefect(‘measured.txt’)

5.  若執行成功,則會出現 Figure No.1& Figure No.2 在Figure No.1中有六張圖,分別是將Normalized Factors整個平移-2,-1,0,1,2,3個pixels再乘spectrum(已扣除background)得到的結果。（這是為了應付spectrum位置有時會平移一或二個pixels.）應會有最佳的一張.

6.  Figure No.2是原始量測到的頻譜, 供比較用。

- 在視窗”choose a plot in Figure No.1:”中，點選最佳的一筆，例如點選plot3︰檔案會自動存成"FileName-Dedefect3.txt"到「工作檔案夾」中。

- 檔案中第一行為wavelength(nm)、第二行為background corrected spectrum(count)、第三行為normalized spectrum(A.U.).

OMA產生defect的原因:

入射光線經過一狹縫及一光柵使不同頻率的光線分開後打到一列photodiodes array(共2048個photodiodes點)。某些點是壞點而工作效率變差，故產生defect。但這些變差的photodiodes的輸出電流還是正比於輸入光子的, 所以只要我們把輸出頻譜上每一個pixel的"變差率"找出來就可以將真正的頻譜還原。我把每個pixel的"變差率"的倒數求出來名為”Normalized Factor “.

也就是說測得的頻譜扣除背景乘上每個pixel所對應的”Normalized Factors”，就會是正確的頻譜。

光譜有左右平移的現象:

photodiodes 依排列在array上的順序送出電流訊號，這「時間-電流」訊號送到電腦的A/D Converter，如上圖所示。A/D Converter 一接受clock訊號便開始sampling動作， 猜測是clock啟動A/D Converter的動作不穩定，有jitter之現象。故會發生提早或延遲sampling的情況，如下圖所示。也懷疑是有外界的雜訊參入clock訊號。試圖用鋁箔紙包裹訊號線，但無改善。

因為觀察每次量測到的頻譜有左右移動一至數個pixels的現象, 所以我們也將還原參數列分別移動-2, -1, 0, 1, 2, 3個pixels再乘spectrum, 總共輸出六張圖, 理論上有一張是最佳的。

Hai-N Tsai  2002/9/23